Технічна характеристика автобуса ТУР А407

на шасі Mercedes-Benz Vario

| Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм | 8270 / 2340 / 2800 |
| --- | --- |
| База | 4800 |
| Допустимі осьові навантаження |  |  |
| на передню вісь/на задню вісь, кг | 2500/5600 |
| Допустима повна маса, кг | 8100 |
| Кількість сидячих місць | 33+1(водій) |
| Повна пасажиромісткість | 38 |
| Об'єм багажників, м3 | 4,0 |
| Максимальна швидкість, км/год | 100 |
| Ємкість паливного баку, л | 80 |
| Двигун | OM 904 LA дизельний, рядний, 4-циліндровий (Євро-3/4) |
| Потужність, к.с./хв-1 | 136/150/156/ 2200 |
| Макс. крутний момент, Нм/хв-1 | 520/580/610/ 1200-1600 |
| Коробка передач | 5/6 ступенева |
| Підвеска передня/задня | залежна, ресорна із стабілізатором поперечної стійкості, з двома телескопічними гідравлічними амортизаторами двосторонньої дії Опція – задня пневморесорна підвіска |
| Гальмівна система | двоконтурна з АБС |
| Кермовий механізм | з гідропідсилювачем |
| Шини | 225 70 R17,5 |
| Система опалення | Система обігріву салону об`єднана із системою охолодження двигуна. Опція – автономний опалювач Опція – конвекторне опалення салону |
| Система вентиляції | природна – припливно-витяжна через люк даху, кватирки (зсувні скла) бокових вікон і бокового вікна водія; примусова – повітрям від вентилятора опалювача на робочому місці водія. Опція - кондиціонер |